## Slide 1: Lab 2
基本邏輯閘應用與 多工器實習
Notes: 1

## Slide 2: 基本邏輯閘應用
利用NAND（反及閘）組成INV（反閘）
輸入 | 輸出
A | Y
0 | 1
1 | 0

## Slide 3: 基本邏輯閘應用
利用NAND（反及閘）組成AND（及閘）
輸入 |  | 輸出
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 4: DeMorgan’s Law

## Slide 5: Lab 2.1A
利用反及閘，設計或閘電路。
反及閘的符號和真值表如下所示。
請模擬看看!
輸入 | 輸出
A B | Y
0 0 | 1
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

## Slide 6: Lab 2.1.B
利用反及閘，設計反或閘電路。
反及閘的符號和真值表如下所示。
請模擬看看!
輸入 | 輸出
A B | Y
0 0 | 1
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

## Slide 7: Lab 2.1.C
利用反及閘，設計互斥或閘電路。
互斥或閘的符號和真值表如下所示。
請模擬看看!
輸入 | 輸出
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

## Slide 8: Lab 2A
將Lab 2.1.A到Lab 2.1.C整合在同一電路上，以SW為輸入，LEDG[0]到LEDG[2]為輸出。

## Slide 9: Lab 2B
以反或閘實現下圖電路，以SW為輸入，LEDG[0]到LEDG[2]為輸出。

## Slide 10: 多工器

## Slide 11: mux2-1
選擇線 | 輸出
s | y
0 | a
1 | b
電路
符號

## Slide 12: 元件外接、模擬、燒錄實驗
叫出 mux2_1 符號元件
另存新檔，檔名和專案同名
模擬看看波形是否正確
輸入接開關，輸出接led
燒錄到實驗板驗證

## Slide 13: Mux2_1_bus
電路
符號

## Slide 14: 元件外接、模擬、燒錄實驗
叫出 mux2_1_bus 符號元件
另存新檔，檔名和專案同名
模擬看看波形是否正確
輸入接開關，輸出接led
燒錄到實驗板驗證

## Slide 15: Mux4_1_bus
以3個 mux2_1_bus 組成一個 mux4_1_bus
電路
符號
選擇線 |  | 輸出
s[1] | s[0] | y
0 | 0 | In[0]
0 | 1 | In[1]
1 | 0 | In[2]
1 | 1 | In[3]

## Slide 16: 元件外接、模擬、燒錄實驗
叫出 mux4_1_bus 符號元件
另存新檔，檔名和專案同名
模擬看看波形是否正確
輸入接開關，輸出接led
燒錄到實驗板驗證

## Slide 17: Mux2_1_2b_bus
以2個 mux2_1_bus 組成一個 mux2_1_2b_bus
要另外製作 接線轉匯流排 的轉接元件 wire2_bus才能完成這個實驗
電路
符號

## Slide 18: Mux2_1_2b_bus
電路
符號

## Slide 19: 元件外接、模擬、燒錄實驗
叫出 mux2_1_2b_bus 符號元件
另存新檔，檔名和專案同名
模擬看看波形是否正確
輸入接開關，輸出接led
燒錄到實驗板驗證

## Slide 20: 元件外接、模擬、燒錄實驗
設計 mux2_1_4b_bus 電路元件並做成符號
另存新檔，檔名和專案同名
模擬看看波形是否正確
叫出符號，輸入接開關，輸出接led
燒錄到實驗板驗證

## Slide 21: 解多工器(Demultiplexer)

## Slide 22: 1 對 2 解多工器
dmux1_2

## Slide 23: Enable
Dmux1_2e

## Slide 24: Bus

## Slide 25: 習題(1 對 4 解多工器)
設計一含致能腳「E」的 1 對 4 解多工器，請利用之前建好的元件做延伸，請繪出電路並進行模擬和實驗。
選擇線 |  | 致能 | 輸出 |  |  | 
S[1] | S[0] | E | Y[3] | Y[2] | Y[1] | Y[0]
x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | D
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D | 0
1 | 0 | 1 | 0 | D | 0 | 0
1 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 0

## Slide 26: 波形