## Slide 1: Lab 3
編碼器、解碼器 邏輯實習
Notes: 1

## Slide 2: 1 對 2 解碼器 (Decoder)
另存新檔到專案的資料夾中
File->save as->decoder1_2
A | D[1] | D[0]
0 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 3: 階層式電路設計 (cont.)
把已繪製好的解碼器製作成一個Symbol元件，方便作電路的延伸設計。
  繪圖完成後儲存(檔名為decoder1_2)→編譯→File →Creat/Update →Create Symbol ….
  模擬看看

## Slide 4: 致能
加上致能功能
E | A | D[1] | D[0]
0 | x | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 5: 模擬

## Slide 6: 2 對 4 解碼器 (Decoder)
輸入 |  |  | 輸出 |  |  | 
E | A[1] | A[0] | D[3] | D[2] | D[1] | D[0]
0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
另存新檔到專案的資料夾中
File->save as->decoder2_4e

## Slide 7: 模擬

## Slide 8: 習題 Lab3-1
以階層式設計方式，設計一 3 對 8 解碼器(有致能腳)。
  請以兩個 2 對 4 解碼器(有致能腳)建構一個 3 對 8 解碼器(有致能腳)，可能會用到額外的電路元件才能成功。
A[2..0]
D[7..0]
E
Decoder3_8e

## Slide 9: 優先編碼器
習題 Lab3-2
  根據右列真值表設計一個 4 輸入優先編碼器，具有一額外輸出腳 V，可表示輸出值是否可用。
輸入 |  |  |  | 輸出 |  | 
D3 | D2 | D1 | D0 | Y1 | Y0 | V
0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1
0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1
1 | X | X | X | 1 | 1 | 1

## Slide 10: 模擬

## Slide 11: 優先編碼器
習題 Lab3-3
  用兩個4-2的優先編碼器和其他必要的元件，組成一個3-8優先編碼器!